## Slide 1: １日で出来る３Ｄ画像処理
飯田 雅臣
2014/08/07,08 夏前ゼミ

## Slide 2: Agenda
自己紹介
一日で出来る３Ｄ画像処理
  ポイントクラウドとは
  PCL(Point Cloud Library)とは
  インストール方法
  表示してみよう
  画像処理してみよう
まとめ

## Slide 3: 自己紹介
名前
  飯田 雅臣
住処
  京都
仕事
  画像処理屋（以前は音声処理屋とかWeb系）
趣味
  カメラ，自転車（最近サボり気味…）

## Slide 4: ポイントクラウドとは
TOF(Time of flight)カメラなどで
撮影した，深度(depth)が含まれている
画像．
以前は，標準カメラとしてSwissranger（50万円!!）
が使われることが多かった．
最近はKinectなど安価なカメラも広まり，学術方面でもよく見るようになった．

## Slide 5: PCL(Point Cloud Library)とは
Point Cloud Libraryは3次元ポイントクラウド処理を行う、大規模オープンソースライブラリ．
フィルタリング、特徴推定、表面再構成、イメージレジストレーション、モデルフィッティング、セグメンテーションなどのアルゴリズムを扱える。 C++言語で書かれており、BSDライセンスで配布されている。
Windows, Linux, MacOS Xで使える．
３Ｄ画像をちょっと試してみたいときや，３Ｄ画像処理の方法を検討するときに便利．

## Slide 6: インストール方法
たとえばLinux(Debian)の場合，これだけ．
あとは，インストールされたライブラリにパスを通せばＯＫ．
（追記）もしかしたらwheezyじゃ素直にインストールできないかもしれない．squeezeでは確認済み．

## Slide 7: 表示してみよう
Kinectなどがあれば，自前でポイントクラウド画像を作成できる．
今回はサンプルとして配布されている画像を使用する．
  PCL Tutorial at IROS 2011 のサイト下の data リンクからダウンロードできる．

## Slide 8: 表示してみよう
ファイル読み込みのコード例 （３行）
ポイントクラウド画像表示のコード例 （７行）

## Slide 9: 表示してみよう
main関数に10行を書くだけで，３Ｄ画像が表示できた．

## Slide 10: 画像処理してみよう
たとえば，ある対象物を異なる位置から撮影し，それぞれの画像で対応点を見つける．（イメージレジストレーション）

## Slide 11: 画像処理してみよう
レジストレーションの手順は通常，①特徴点抽出 ②特徴量の計算 ③対応点の探索 の３つのステップからなる．

## Slide 12: 画像処理してみよう
特徴点については，様々な手法(Harris, SIFT, NARF, ISS等)の関数が用意されている．
Harris 特徴点
SIFT 特徴点

## Slide 13: 画像処理してみよう
特徴量についても，やはり様々な手法の関数が用意されている．
FPFH 特徴量
SHOT 特徴量

## Slide 14: 画像処理してみよう
探索については，今回は最も単純な方法をとる．
特徴点どうしの特徴量が互いに最も近いペアを対応点とする．
画像１の特徴点
画像２の特徴点
対応点
最も近い

## Slide 15: 画像処理してみよう
レジストレーション結果
（特徴量は，FPFH特徴量と位置関係を適当な配分で混合しました．）
Harris 特徴点
SIFT 特徴点

## Slide 16: まとめ
３Ｄ画像処理がとても簡単に試せることを紹介しました．興味のある方は是非試してみてください．
２Ｄ画像処理に比べて，３Ｄ画像処理の分野はとくに実装・評価面においてまだまだ発展途上です．研究し甲斐はあると思います．
３Ｄは何かにつけ，次元が高くなりがちなので機械学習などのベンチマークにもよいかもしれません．